Załącznik do szacowania wartości zamówienia

Zestawienie parametrów technicznych

Ultrasonograf

| Dane ogólne |
| --- |
| Pełna nazwa ultrasonografu | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy - wymagany rok produkcji: min.2023 | TAK, PODAĆ |  |
|  | Konstrukcja i oprogramowanie oferowanej wersji aparatu – wprowadzone do produkcji i eksploatacji najpóźniej w 2022 | TAK |  |
|  | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | TAK |  |
|  | Przetwornik cyfrowy min. 12-bitowy | TAK, PODAĆ |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów cyfrowych min. 7 000 000 | TAK, PODAĆ |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych min. 4 | TAK, PODAĆ |  |
|  | Ilość gniazd parkingowych min. 2 | TAK, PODAĆ |  |
|  | Dynamika systemu Min. 310 dB | TAK, PODAĆ |  |
|  | Monitor z matrycą OLED o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu z możliwością regulacja w 3 płaszczyznach. Przekątna ekranu min. 21 cala | TAK, PODAĆ |  |
|  | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | TAK |  |
|  | Uchwyty na głowice umiejscowione po obu stronach konsoli aparatu | TAK |  |
|  | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę Przekątna min. 10 cali | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy Min. od 1 MHz do 20 MHz. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) Min. 19 000 obrazów | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode Min. 200 s | TAK, PODAĆ |  |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania Min. 1 - 35 cm | TAK, PODAĆ |  |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika Min. 70 | TAK, PODAĆ |  |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK |  |
|  | Wysuwana klawiatura spod pulpitu sterującego | TAK |  |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. B, B + B, 4 B M B + M D B + D B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) 4 B (Color Doppler) 4 B (Power Doppler) B + Color + M | TAK |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B Min. 2000 obrazów/s | TAK, PODAĆ |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) Min. 350 obrazów/s | TAK, PODAĆ |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne Min. 8 pasm częstotliwości | TAK, PODAĆ |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) Min.: +/- 4,0 m/s | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego Min.0,5 do 20 kHz | TAK, PODAĆ |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) Min.: +/- 6,0 m/s | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego Min.0,1 do 30 kHz | TAK, PODAĆ |  |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie Min. 0,5 mm do 20 mm | TAK, PODAĆ |  |
|  | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy | TAK |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej w zakresie Min. +/- 30 stopni | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie Min. +/- 80 stopni | TAK, PODAĆ |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie Min. +/- 80 stopni | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwóch spectrów przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich | TAK |  |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK |  |
|  | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” Min. 5 | TAK, PODAĆ |  |
|  | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B, spektrum dopplerowskiego i współczynnika prędkości ultradźwięków za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 30 map | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich (tzn dual doppler) możliwe kombinacje PW/PW TDI/TDI , PW/TDI | TAK |  |
|  | Prezentacja elastyczności tkanki w skali kodowanej kolorem. Praca w trybie B /B+ET (elastografia tkankowa) | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie elastografii akustycznej tzw. Share Wave | TAK |  |
|  | Archiwizacja obrazów |  |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje) z dyskiem twardym Min. 1000 GB | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | TAK |  |
|  | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |
|  | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno-biały | TAK |  |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK |  |
|  | Funkcje użytkowe |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym Min. x20 | TAK, PODAĆ |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu Min. x20 | TAK, PODAĆ |  |
|  | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie Min. 10 | TAK, PODAĆ |  |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: Kardiologicznych Pediatrycznych Małych narządów Naczyniowych Śródoperacyjnych Brzusznych Mięśniowo-szkieletowych Ortopedycznych | TAK |  |
|  | Głowice ultrasonograficzne |  |  |
|  | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy Min. 1,0 – 5,0 MHz. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Liczba elementów Min. 190 | TAK, PODAĆ |  |
|  | Kąt skanowania Min. 70 st. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Promień Max. 50 mm | TAK, PODAĆ |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 8 pasm częstotliwości | TAK, PODAĆ |  |
|  | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy Min. 4,0 – 12,0 MHz. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Liczba elementów Min. 190 | TAK, PODAĆ |  |
|  | Szerokość pola skanowania Max. 38 mm | TAK, PODAĆ |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne Min. 8 pasm częstotliwości | TAK, PODAĆ |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Współpraca z głowicami endoskopowymi tzw. EUS firmy Olympus | TAK |  |
|  | Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer) Min. 24 miesiące | TAK, PODAĆ |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  |
|  | Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć) | TAK |  |

Zestawienie parametrów technicznych

Zestaw wideoendoskopii przewodu pokarmowego

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | PROCESOR OBRAZU | TAK, PODAĆ Model Producent Kraj Rok produkcji |  |
| 1. | Możliwość wyboru standardu obrazowania spośród: HDTV1080p, HDTV1080i, SXGA, SDTV. | TAK |  |
| 2. | Cyfrowe wyjścia HDTV1080: DVI-D, 2X HD-SDI, | TAK |  |
| 3. | Analogowe wyjścia HDTV1080: RGB | TAK |  |
| 4. | Wyjścia wideo standard: S-video, Composite | TAK |  |
| 5. | Wejścia HDTV: HD-SDI | TAK |  |
| 6. | Wyjścia komunikacyjne: Ethernet/DICOMM, Firewire. | TAK |  |
| 7. | Menu funkcyjne (ustawień) oraz komunikaty procesora wyświetlane w pełni w języku polskim | TAK |  |
| 8. | Polskie czcionki Komunikatów procesora | TAK |  |
| 9. | Możliwość używania znaków diakrytycznych (ą,ę,ć,ł,ń,ó,ż,ź) podczas wpisywania imienia i nazwiska pacjenta. | TAK |  |
| 10. | Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących - USB Stick | TAK |  |
| 11. | Zapisywanie zdjęć jako JPEG lub bezstratny TIFF | TAK |  |
| 12. | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów | TAK |  |
| 13. | Trzy tryby przysłony: auto, maksymalny, średni. | TAK |  |
| 14 | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi obrazu – 27 trybów | TAK |  |
| 15 | Możliwość uwydatniania krawędzi obrazu również po jego zatrzymaniu | TAK |  |
| 16 | Równoczesny - optyczny i cyfrowy filtr ograniczający widmo światła czerwonego – uwydatniający naczynia oraz zmiany. | TAK |  |
| 17 | 3 tryby obrazowania w wąskim paśmie światła | TAK |  |
| 18. | Automatyczny dobór trybu obrazowania w wąskim paśmie światła w zależności od rodzaju podłączonego endoskopu. | TAK |  |
| 19. | Ilość dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze – 2, na klawiaturze – 4. | TAK |  |
| 21. | Kabel do procesora umożliwiający podłączenie endoskopów posiadanych przez Pracownię Endoskopową. | TAK |  |
| 22. | Współpraca z endoskopami EXERA posiadanymi przez Pracownię Endoskopową. | TAK |  |
| 23. | Wymagana współpraca z programem Endobase posiadanym przez Pracownię Endoskopową | TAK |  |
| B. | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA | TAK, PODAĆ Model Producent Kraj Rok produkcji |  |
| 1. | Lampa Ksenon 300 Watt | TAK |  |
| 2. | Optyczny filtr wąskiego pasma światła umieszczony w źródle światła, wycinający widmo światła odpowiedzialne za kolor czerwony. | TAK |  |
| 3. | Zapasowa żarówka Halogen włączana automatycznie w razie awarii lampy głównej – 35 W. | TAK |  |
| 4. | Automatyczna regulacja mocy światła | TAK |  |
| 5. | Ręczna regulacja mocy światła +/- 8 stopni | TAK |  |
| 6. | Możliwość włączenia lub wyłączenia żarówki przyciskiem na panelu urządzenia. | TAK |  |
| 7. | Insuflacja powietrza 0-3 stopni | TAK |  |
| 8. | Możliwość podłączenia endoskopów EXERA posiadanych przez pracownię | TAK |  |
| 9. | Możliwość podłączenia wybranych endoskopów przy pomocy jednego konektora. | TAK |  |
| D. | MONITOR MEDYCZNY | TAK, PODAĆ Model Producent Kraj Rok produkcji |  |
| 1. | Przekątna ekranu: 31,5 ” | TAK |  |
| 2. | Technologia panelu: LCD TFT z aktywną matrycą | TAK |  |
| 3. | Podświetlenie: LED | TAK |  |
| 4. | Rozdzielczość: 3840 × 2160 | TAK |  |
| 5. | Proporcje ekranu: 16:9 | TAK |  |
| 6. | Jasność: 450 cd/m | TAK |  |
| 7. | Kąt widzenia: 178° | TAK |  |
| 8. | Kontrast: 1000:1 | TAK |  |
| 9. | Wejścia sygnału 4K: 12G-SDI ×2, Display Port ×1, HDMI ×1 | TAK |  |
| 10. | Wyjścia sygnału 4K: 12G-SDI ×2 | TAK |  |
| 11. | Wejścia sygnału 2K: 3G-SDI ×1, DVI-D ×1 | TAK |  |
| 12. | Wyjścia sygnału 2K: 3G-SDI ×1 | TAK |  |
| 13. | Dodatkowe funkcje: wzmocnienie obrazu struktur i koloru, wyświetlenie wielu obrazów (PIP/POP) | TAK |  |
| 14. | Funkcja klonowanie zawartości monitora wraz z obrazem PIP/POP w rozdzielczości 4K/HD na drugi monitor. | TAK |  |
| 15. | Funkcja skalowania obrazu HD do rozdzielczości 4K | TAK |  |
| 16. | Wbudowany zasilacz monitora | TAK |  |
| 17. | Waga maks. 12 kg | TAK |  |
| E. | WÓZEK ENDOSKOPOWY |  |  |
| 1. | Podstawa jezdna z blokadą czterech kół | TAK |  |
| 2 | Wieszak na dwa endoskopy | TAK |  |
| 3. | Możliwość umieszczenia wieszaka z lewej lub prawej strony wózka | TAK |  |
| 4. | Przegubowe ramię na monitor umożliwiające optymalne jego umieszczenie | TAK |  |
| 5. | Transformator separujący umożliwiający podłączenie 12 urządzeń | TAK |  |
| 6. | 4 półki do ustawienia urządzeń z możliwością regulacji wysokości dwóch środkowych | TAK |  |
| 7. | Wymiary środkowych półek 530mm x 460mm | TAK |  |
| 8. | Waga wózka maks. 85 kg | TAK |  |
| 9. | Wymiary wózka maks. wys. 1400mm, gł. 680mm, szer. 680mm | TAK |  |
| 10. | Uchwyt na dren do płukania | TAK |  |
| 11. | Dodatkowe, boczne uchwyty | TAK |  |
| 12. | 4 koła samonastawne o średnicy 125mm. | TAK |  |

.............................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia szacowania